Паспорт безопасности материала: в соответствии с директивой ЕС 2001/58/EC и регламентом о Регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH) 1907/2006 Приложение II

1. Наименование вещества/препарата и компании-производителя/ хозяйствующего субъекта

1.1 Наименование вещества или препарата

Торговая марка: Chembyo MRC

Код продукта: Очиститель для роликов

Тип продукта: Смесь углеводородов, продукт не опасен при  использовании в нормальных условиях

1.2 Применение вещества/ препарата

Главная категория применения: промышленное/профессиональное применение. Промышленное/профессиональное применение: химическое вещество для полиграфии Промышленная категория: полиграфия

Категория назначения или использования: Очиститель для роликов

1.3 Наименование компании-производителя

Название: OOO “CHE.T”

Улица: Тернопольская, 17/2а

Город: Хмельницкий

Страна: Украина

Тел.: +38 0382 77-87-58

Факс: +38 0382 72-53-43

E-mail: chembyo@gmail.com

Веб-сайт:

2. Виды опасного воздействия и условия их возникновения

2.1 Классификация и общие опасные факторы

Классификация опасных факторов в соответствии с Директивами 67/548/EEC и 1999/45/EC

Обозначение:

Опасно для окружающей среды

Огнеопасно

Вредность

Вид риска: Легко воспламеняется. Вредный: может вызвать поражение легких при попадании в желудочно-кишечный тракт. Длительное воздействие может вызвать высушивание или поверхностные трещины кожного покрова. Токсичен для водных организмов

Пожарная опасность: пожароопасен

Опасность взрыва: существует

2.2 Вредное воздействие на окружающую среду

Экология - отходы: не утилизировать в канализацию или в окружающую среду

Опасен для окружающей среды - может вызвать долгосрочные неблагоприятные последствия в водной среде

2.3 Другие опасные факторы

Дополнительная информация отсутствует

Информация в данном разделе применима ко всем вышеуказанным способам использования данного паспорта безопасности.

3. Состав/Информация о компонентах

Наименование: Chembyo MRC

Обозначение: Xn, F, N

Вредность Вид риска: R11, R38, R50/53, R65, R67

Состав

| Наименование | Обозначение | № CAS | Номер EC | Индекс EC | Виды риска | Reach | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гептан и производные | Xn, F, N | 142-82-5 | 205-563-8 | 601-008-00-2 | R11, R38, R50/53, R65, R67 |  | > 65% < 85% |
| Метилциклогексан | Xn, F, N | 108-87-2 | 205-563-8 | 601-018-00-7 | R11, R38, R50/53, R65, R67 |  | > 10% < 15% |
| Пропан-2-OL | Xi, F | 67-63-0 | 205-563-8 | 603-117-00-0 | R11, R36, R66, R67 |  | > 10% |

4. Первая медицинская помощь

4.1. Воздействие и симптомы

Симптомы / травматизм после контакта с глазами Небольшое раздражение - Покраснение глазной ткани

Симптомы / травматизм после контакта с кожей: ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ / КОНТАКТЕ: - Высыхание кожного покрова • Поверхностные трещины кожи

Симптомы / травматизм после попадания в дыхательные пути: ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ: - Головная боль - Раздражение дыхательных путей - Раздражение носовых слизистых оболочек - Головокружение - Утрата чувствительности

Симптомы / травматизм после попадания в желудочно-кишечный тракт: Риск аспирационной пневмонии - Риск отека легких

Симптомы / травматизм после внутривенного введения: Нет данных

4.2 Первая медицинская помощь

Общие меры первой помощи: Проверьте жизненно-важные функции - Потеря сознания: поддерживайте соответствующий доступ воздуха и дыхание - Остановка дыхания: искусственное дыхание или кислород - Остановка сердца: сделайте искусственное дыхание - Пострадавший в сознании, затруднённое дыхание: привести в полу лежачее положение - Пострадавший в состоянии шока: положить на спину с немного приподнятыми ногами - Рвота: не допустить удушья/ аспирационной пневмонии - Предотвратить охлаждение, укрыв пострадавшего (только не  согревать) – Постоянное наблюдение за  пострадавшим - Предоставить психологическую помощь – Обеспечить пострадавшему покой, избегать физических нагрузок - В зависимости от состояния пострадавшего: доктор/госпитализация

Меры первой помощи после попадания в дыхательные пути: Вывести пострадавшего на свежий воздух – Нарушение дыхания: обратитесь к врачу/медицинскую службу

Меры первой помощи после контакта с кожным покровом:	Немедленно промыть с большим количеством воды - Можно использовать мыло - Не применять (химические) нейтрализующие вещества - Снять одежду перед промыванием - Доставить пострадавшего к доктору, если раздражение сохраняется

Меры первой помощи после контакта с глазами: Немедленно промыть с большим количеством воды - Доставить пострадавшего к доктору, если раздражение сохраняется

Меры первой помощи после попадания в желудочно-кишечный тракт: Полоскать рот водой - Не пытайтесь вызвать рвоту – Обратитесь в информационный центр по отравляющим веществам - Обратитесь к врачу/медицинскую службу при плохом самочувствии – При попадании в желудочно-кишечный тракт в больших количествах: немедленно в больницу

4.3 Медицинская консультация

Дополнительная информация отсутствует

Информация в данном разделе применима ко всем вышеуказанным способам использования данного паспорта безопасности.

5. Противопожарные меры

Общие меры: Не использовать открытый огонь Не допускать загрязнения почвы и воды - Не допускать попадания в систему канализации Не подходить с подветренной стороны при воздействии тепла Огнегасящие составы - противопожарные инструкции: ОГНЕГАСЯЩИЕ СРЕДСТВА

При пожаре используйте струю воды, пену, сухой порошок или песок

Пожарная опасность:	огнеопасно

Химическая реакционная опасность: После сгорания образуется CO и CO2

Индивидуальная защита (Безотлагательные меры в случае чрезвычайной ситуации): Перчатки - Защитная одежда - Большие проливания/в закрытых помещениях: продувка сжатым воздухом-Воздействие тепла/огня:

прибор для подачи сжатого воздуха/кислорода - Смотри "Транспортировка материалов " для выбора защитной одежды

Другая информация (пожаротушение): Не позволяйте материалу загрязнять систему поверхностных вод Информация в данном разделе применима ко всем вышеуказанным способам использования данного паспорта безопасности.

6. Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

6.1 Защитные меры

Общие меры: Не допускать загрязнения почвы и воды - Не допускать попадания в систему канализации

Индивидуальная защита (Безотлагательные меры в случае чрезвычайной ситуации): Перчатки - Защитная одежда - Большие проливания/в закрытых помещениях: продувка сжатым воздухом -Воздействие тепла/огня: прибор для подачи сжатого воздуха/кислорода - Смотри "Транспортировка материалов" для выбора защитной одежды

Обращение с продуктом: Выполните законные требования - Проводите операции в открытом пространстве/по месту - Строгая соблюдайте правила гигиены - Немедленно удалите загрязненную одежду - Держите емкость плотно закрытой - Используют заземленное оборудование - Держитесь в отдалении от открытого огня/источника высокой температуры - Не утилизируйте в канализацию – При высоких температурах> точка воспламенения: используйте искро/ взрывобезопасные • приборы - Строгое разделение: искро- и взрывобезопасные приборы – Строгое разделение: держитесь подальше от источников воспламенения /искр

6.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Меры по защите окружающей среды:	Не допускать попадания в канализацию или водотоки или утилизацию в местах, где может попасть на почву или в поверхностные воды

6.3 Утилизация

Утечка:	Содержите данное вещество в емкостях, переливайте при помощи насоса в подходящие емкости – Обратитесь к разделу "Транспортировка материалов" для выбора материала емкости - Заделайте место утечки, перекройте доступ – Отгородите место розлива

Утилизация: Жидкий розлив: используйте негорючий абсорбирующий материал • песок/земля - Абсорбированное вещество: уберите в закрытую емкость - Смотри

"Транспортировка материалов" для выбора подходящих материалов контейнера – Проведите очистку одежды и оборудования после использования

Методы очистки:	Локализируйте разлитое вещество - Соберите жидкость в емкость, которая плотно закрывается • Утилизируйте согласно закона о химических отходах

6.4 Другая информация

Другая информация (случайная утечка): Утилизируйте согласно закона о химических отходах Информация в данном разделе применима ко всем вышеуказанным способам использования данного паспорта безопасности.

7. Обращение и хранение

Информация об обращении и хранении применима ко всем вышеуказанным способам использования данного паспорта безопасности.

7.1 Обращение

Обращение с продуктом: Выполните законные требования. Проводите операции в открытом пространстве/по месту. Строгая соблюдайте правила гигиены. Немедленно удалите загрязненную одежду. Держите емкость плотно закрытой. Используют заземленное оборудование. Держитесь в отдалении от открытого огня/источника высокой температуры. Не утилизируйте в канализацию. При высоких температурах> точка воспламенения: используйте искро/ взрывобезопасные приборы. Строгое разделение: искро- и взрывобезопасные приборы. Строгое разделение: держитесь подальше от источников воспламенения /искр

7.2 Хранение

Место хранения: Сберегайте при температуре окружающей среды. Размещайте в стороне от прямого солнечного света. Вентиляция на уровне пола. Предусмотрите емкость для сбора разливов. Обеспечить заземление резервуара. Соответствие законодательным требованиям

Запреты на смешанное хранение: СБЕРЕГАЙТЕ ВЕЩЕСТВО ОТДЕЛЬНО ОТ: источников тепла, окислителей

7.3 Особенности использования и специальные требования

Емкости: требования:	ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: крышка должным образом маркирована, соответствует законодательным требованиям Надежная упаковка для хрупких предметов в твердых емкостях

Емкости: выбор материала: ПОДХОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь, углеродистая сталь, полиэтилен, полипропилен

Информация об обращении и хранении применима ко всем вышеуказанным способам использования данного паспорта безопасности.

Соответствие данных в Паспорте безопасности материала и отчёте о химической безопасности рассматриваются по наличию доступной информации на момент составления (дата пересмотра и номер версии).

8. Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала / Индивидуальная защита

8.1 Информация о требованиях по охране труда и мерам по обеспечению безопасности персонала

Гептан CAS 142-85-2 предельное значение 1664мг/м3

8.2 Контроль вредного воздействия - Меры по управлению рисками

Защита органов дыхания: Работа при местной вытяжке/вентиляции

Защита рук: Одевать подходящие перчатки.

Защита глаз: Защитные очки

Защита тела: Одевать подходящую защитную одежду.

Защита молодых сотрудников на рабочем месте (ARAB.RGTB статья 183):

Рекомендуется не контактировать с данным продуктом Обращение с продуктом: Выполните законные требования. Проводите операции в открытом пространстве/по месту. Строгая соблюдайте правила гигиены. Немедленно удалите загрязненную одежду. Держите емкость плотно закрытой. Используют заземленное оборудование. Держитесь в отдалении от открытого огня/источника высокой температуры. Не утилизируйте в канализацию. При высоких температурах> точка воспламенения: используйте искро/ взрывобезопасные приборы. Строгое разделение: искро- и взрывобезопасные приборы. Строгое разделение: держитесь подальше от источников воспламенения/искр

Индивидуальная защита (Транспортировка материалов): Перчатки Защитная одежда Высокая концентрация газа/пара: противогаз с фильтром типа A

Материалы для защитной одежды: ДАЕТ МЕНЬШУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ: нитрилакрильный каучук тетрафторэтилен ДАЕТ НЕДОСТАТОЧНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ: бутилкаучук натуральный каучук

8.3 Контроль за воздействием на окружающую среду - Меры по управлению рисками

Меры по Управлению экологическими рисками: не утилизировать в канализацию или окружающую среду

8.4 Технические меры по управлению рисками

Дополнительная информация отсутствует

9. Физические и химические свойства

9.1 Общая информация

Внешний вид: жидкость

Агрегатное состояние: жидкость

Запах: подобный запаху нефти

Цвет: Бесцветный

9.2 Важная информация для сохранения здоровья, безопасности и окружающей среды

Плотность 0,717 г/см3

Точка кипения: 215 °C

Температура распада:> 200 °C

9.3 Другая информация

Все свойства определены в соответствии со спецификациями, установленными в Постановлении Комиссии о методах испытания, упомянутых в Статье 13 (3) или любом другом сопоставимом методе.

10. Устойчивость и реакционная способность

10.1 Стабильность

Неустойчивость: Устойчивый при нормальных условиях

10.2 Условия, вызывающие опасные изменения

Условия, вызывающие опасные изменения: Запрещено воздействие огня, курение и открытого пламени Реакционная способность: При сгорании образуется CO и CO2

10.3 Материалы, вызывающие опасные изменения

Запрещено смешанное хранение: ХРАНИТЕ ВЕЩЕСТВО ДАЛЕКО ОТ: источников тепла,

окислителей

Материалы, вызывающие опасные изменения:	Храните далеко от источников воспламенения, окислителей

10.4 Опасные продукты распада

Опасные продукты распада: При воздействии высоких температур могут образоваться опасные продукты распада, такие как угарный и углекислый газ, дым, NxOy, SO2, H2S, H2CO, R-CH2-SH и CxHy (X <10)

Информация об обращении и хранении применима ко всем вышеуказанным способам использования данного паспорта безопасности.

11. Токсикологическая информация

11.1 Токсичность

Раздражение слизистой оболочки глаз: Раздражает слизистую оболочку глаз

Раздражение кожи: Может вызвать повышение чувствительности при попадании на кожу

Общая токсичность: СИЛЬНАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

Вредность: может привести к поражению легкого при попадании в желудочно-кишечный тракт

Повторное воздействие может вызвать высушивание или поверхностные трещины кожи

Немного раздражает органы  дыхания

Немного раздражает слизистую оболочку глаз

Пары могут вызвать сонливость и головокружение

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Не указан в классе канцерогенности (IARC, EC, TLV, MAK)

Не указан в классе мутагенности (EC, MAK)

Не классифицирован как токсичный к воспроизводству (EC)

Опасность токсичности: НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ТОКСИЧНОСТИ

В литератур указан как вредный

Является легким раздражителем

Утрата чувствительности при высоких концентрациях

Дополнительная информация в разделе: "Токсикология"

КОСВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ТОКСИЧНОСТИ

Реакции с токсичными опасностями: см. " Химическая реакционная опасность"

11.2 Воздействие и симптомы

Симптомы / травматизм после контакта с кожей: ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ / КОНТАКТЕ: - Высыхание кожного покрова • Поверхностные трещины кожи

Симптомы / травматизм после попадания в дыхательные пути: ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ: • Головная боль - Раздражение дыхательных путей - Раздражение носовых слизистых оболочек - Головокружение - Утрата чувствительности

Симптомы / травматизм после внутривенного введения: Нет данных Симптомы / травматизм после попадания в желудочно-кишечный тракт: Риск аспирационной пневмонии - Риск отека легких

Симптомы / травматизм после контакта с глазами: Небольшое раздражение - Покраснение глазной ткани

11.3 Дополнительная токсикологическая информация

Дополнительная информация отсутствует

Информация в данном разделе применима ко всем вышеуказанным способам использования данного паспорта безопасности.

12. Экологическая информация

12.1 Экологическая токсичность a) LC50/EC50

Дополнительная информация отсутствует

b) BCF

Дополнительная информация отсутствует

c) TLM

Дополнительная информация отсутствует

12.2 Подвижность

Экологически вредные отходы: Не утилизируйте в канализацию или окружающую среду Опасен для окружающей среды, особенно для водной

12.3 Жизнестойкость и подверженность химическому разложению

Дополнительная информация отсутствует

12.4 Биоаккумулирование

Дополнительная информация отсутствует

12.5 Результаты оценки ПБТ

Дополнительная информация отсутствует

12.6 Другая информация

Дополнительная информация отсутствует

Информация в данном разделе применима ко всем вышеуказанным способам использования данного паспорта безопасности.

13. Рекомендации по утилизации

Экологически вредные отходы: Не утилизируйте в канализацию или окружающую среду

Опасно для окружающей среды

14. Информация по перевозке

14.1 ADR (Европейский закон, регулирующий международные автотранспортные перевозки опасных грузов) (Дорожный транспорт)

ADR class 3

ADR packing group II

Код опасности 33:

Обозначение на оранжевой табличке  33  1993

Этикетки с обозначением категории риска ADR: 3

Наименование груза при перевозке – легковоспламеняемая жидкость, UN 1933 пропан -2-OL, продукт переработки нефти, легкий

14.2 RID (Железнодорожный транспорт)

Класс RID: 3

Код RID II

Класс опасности 3

Наименование груза при перевозке – легковоспламеняемая жидкость, UN 1933 пропан -2-OL, продукт переработки нефти, легкий

14.3 ADNR (Транспортировка по внутренним водным путям)

Наименование груза при перевозке – легковоспламеняемая жидкость, UN 1933 пропан -2-OL, продукт переработки нефти, легкий

14.4 IMDG (Морской транспорт)

IMDG класс 3

IMDG UN номер 1993

Наименование груза при перевозке – легковоспламеняемая жидкость, UN 1933 пропан -2-OL, продукт переработки нефти, легкий

14.5 ICAO/IATA (Воздушный транспорт)

Наименование груза при перевозке – легковоспламеняемая жидкость, UN 1933 пропан -2-OL, продукт переработки нефти, легкий

15. Нормативная информация

15.1 Изделия, указывающие на опасную классификацию

Наименование груза при перевозке – легковоспламеняемая жидкость, UN 1933 пропан -2-OL, продукт переработки нефти, легкий

15.2 Классификация и маркировка

Обозначение:

Xn, F, N

Xn - Вредность

F - огнеопасно

N – вредит окружающей среде

Вид риска: R11 – легко воспламеняется R38 – раздражение кожи R50/53 опасно для окружающей среды, токсично для водных организмов R65 - Вредный: может вызвать поражение легких при попадании в желудочно-кишечный тракт R66 - Длительное воздействие может вызвать высушивание или поверхностные трещины кожного покрова Классифицированно опасности в соответствии с Директивами 67/548/EEC и 1999/45/EC

Фразы безопасности: S61 – Избегайте попадания в окружающую среду

S16 – Держать вдали от источников огня, не курить

S3/7/9 – Хранить в плотно закрытой емкости в прохладном, хорошо проветриваемом помещении

S23 - Не вдыхайте газ/пары/испарения/ аэрозоли (соответствующее предупреждение будет указано производителем).

S26 – При попадании в глаза, немедленно вымыть с большим количеством воды и обратиться к врачу

S24 – Избегать контакта с кожей

S62 - При попадании в желудочно-кишечный тракт, не вызывайте рвоту: немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите эту емкость или ярлык.

S37 – использовать удобные перчатки

15.3 Согласие дополнительному законодательству

Классифицировано как опасное вещество в соответствии с Директивами 67/548/EEC и 1999/45/EC

16. Другая информация

Вид риска компонентов

R11 – легко воспламеняется

R38 – раздражение кожи

R50/53 опасно для окружающей среды, токсично для водных организмов

R65 - Вредный: может вызвать поражение легких при попадании в желудочно-кишечный тракт R66 - Длительное воздействие может вызвать высушивание или поверхностные трещины кожного покрова Версия SDS: 1.1

Паспорта: 1.1 MSDS: согласно директивы EC 2001/58/EC и регламента о Регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ 1907/2006 Приложение II

Предупреждение REACH:

Данная информация основана на данных, известных на текущий момент. Соответствие данных в Паспорте безопасности материала и отчёте о химической безопасности рассматриваются по наличию доступной информации на момент составления (дата пересмотра и номер версии).

Данная информация основана на данных, известных на текущий момент и предназначена для описания продукта согласно требованиям по охране здоровья, эксплуатационной и экологической безопасности. Эту информацию не следует понимать, как гарантирующую какое-либо определенное свойство продукта.